0206南台地震學校修繕/重建表

總計2７校(修繕24校、充實３校設備)，已完工1９校，總工程預算近8,700萬元

| 縣 市 | 學校名稱 | 修繕、重建或補充設備項目 | 進 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屏東縣 | 佳義國小 | 教學大樓右側樓梯受力牆面斷裂錯位及三樓樓頂女兒牆磁磚剝落 | 完工 |
|  | 和平國小 | 校內地坪、樑、柱伸縮縫處理 G棟4樓增設不銹鋼欄杆 | 完工 |
|  | 建國國小 | 兩棟大樓間連絡道之伸縮縫鋼構補強 | 完工 |
|  | 萬巒國小 | 活動中心部分磁磚掉落拉皮整修 | 完工 |
|  | 里港國小 | 活動中心地板整坪並新鋪壓克力 | 完工 |
|  | 仁和國小 | 教室大樓兩側樓梯外牆拆除更換為鋁格柵通風採光 | 完工 |
|  | 高樹國中 | 活動中心內部輕鋼架天花板部分檢換 樹人樓中央兩側樓梯，將原有玻璃磚拆除改以設置鋁窗，弧形外牆磁磚敲除(拉皮)，粉刷並施作塗料處理；1～3F兩側走廊外牆補強 圖書館磨石子地板整坪，外牆補強及加裝2F至屋頂爬梯 | 完工 |
|  | 鹽埔國中 | 2～4F及屋頂與連絡道接合處伸縮縫處理及外牆拉皮 外部圓柱及窗邊線板拉皮處理，並以塗料美化 | 完工 |
| 高雄市 | 西門國小 | 廚房天花板、牆面、地坪(地板)修復 | 完工 |
|  | 金竹國小 | 教學樓拆建左側危險樓梯及右側廁所及教具儲藏室 | 已拆除，春季完工 |
|  | 新發國小 | 1. 廚房外側地坪及排水溝蓋修繕 2. 教師宿舍電表損壞修復 | 完工 |
|  | 砂崙國小 | 校內伸縮縫改善工程 北棟及東棟間聯絡走廊及遮雨棚新建工程 | 完工 |
|  | 深水國小 | 重新設置3座2噸不銹鋼水塔 健康中心隔間裂開毀壞 | 完工 |
|  | 八卦國小 | 四維、八德與行政大樓間伸縮縫改善 | 完工 |
| 台南市 | 佳里國小 | 北前棟兩側與走廊連接處施工縫分割處理 合作社地坪修整順平處理，鋪耐磨地板 | 完工 |
|  | 北門國小 | 活動中心結構補強 西棟教室拆除重建 | 收尾 |
|  | 北門國小 玉湖分校 | 北棟CDR值偏低，拆除重建 南棟教室因柱子裂開，鋼筋鏽蝕嚴重拆除 | 收尾 |
|  | 北門國中 | 協助歉後棟教室間聯絡道結構受損部分補強修繕 宿舍將損壞嚴重之教職員宿舍拆除後，並協助將腳踏車棚圍籬補強 | 完工 |
|  | 學甲國中 | 技藝教學館受損嚴重，已屬危樓，拆除重建 | 收尾 |
|  | 雙春國小 | 書櫃 整理箱 | 完工 |
|  | 北勢國小 | 平板電腦 | 完工 |
|  | 鯤鯓國小 | 單槍投影機 無線麥克風 | 完工 |
| 嘉義縣 | 竹崎高中 | 運動場整建基礎、地坪整修及5mm壓克力地坪施工 | 完工 |
|  | 溪口國小 | 羽球館後方浴廁儲物間及消防機房拆除重建 | 收尾，３月完工 |
| 嘉義市 | 嘉北國小 | 綜合球場地面破損修補整坪並新鋪壓克力 | 完工 |
|  | 興安國小 | 伸縮縫整修 | 完工 |
|  | 北興國中 | 活動中心輕鋼架天花板修復(天花板拆除後固定工程) 冷凍空調復原工程 教室聯絡空橋整修 | 完工 |

**CDR值為校舍耐震容量與耐震需求的比值